ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  Φ4 - 786 / 13-06-2012)

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πέντε (5) Πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ (Network Switches)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΩΝ

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών εξοπλισμού περιγράφονται στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε περαιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη ΝΑΙ. Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο είτε με αριθμητική τιμή, όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν και εφόσον το προτεινόμενο είδος δικαιολογεί τη χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ». Οι παραπομπές στα εγχειρίδια θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν είναι ογκώδη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ

| Α/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 |  |  |
| 1.1 | Λειτουργικό σύστημα | Windows 7 Home Premium® 64bit |  |  |
| 1.2 | Τεχνική πλατφόρμα |  |  |  |
| 1.2.1 | Πλατφόρμα | Συμβατή με Τεχνολογία επεξεργαστή Intel® Core® 2ης Γενιάς |  |  |
| 1.2.2 | Chipset | Σετ Ολοκληρωμένων Intel® 6 series chipset ή ισοδύναμο. |  |  |
| 1.3 | Τομέας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.3.1 | Τύπος μικροεπεξεργαστή | Τεχνολογία επεξεργαστή Intel® Core® 2ης Γενιάς, 2 πυρήνων και άνω Με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών. |  |  |
| 1.3.2 | Ταχύτητα μικροεπεξεργαστή (GHz) | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.3 | Μνήμη L2 Cache (MB) | ≥ 3 |  |  |
| 1.3.4 | Δίαυλος συστήματος (MHz) | ≥ 1066 |  |  |
| 1.3.5 | Αριθμός πυρήνων | ≥2 |  |  |
| 1.4 | Μνήμη |  |  |  |
| 1.4.1 | Ταχύτητα μνήμης (MHz) | 1333 |  |  |
| 1.4.2 | Τύπος μνήμης | DDR3 |  |  |
| 1.4.3 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (MB) | ≥ 8096 |  |  |
| 1.4.4 | Μέγεθος μνήμης (MB) | ≥ 4096 |  |  |
| 1.5 | Μονάδες δίσκου |  |  |  |
| 1.5.1 | Τύπος μονάδας οπτικού δίσκου | DVD+-RW/+-R DL/RAM ή ισοδύναμο |  |  |
| 1.5.2 | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (GB) | ≥ 300 |  |  |
| 1.5.3 | Ταχύτητα σκληρού δίσκου (rpm) | ≥ 5400 |  |  |
| 1.5.4 | Τοποθέτηση μονάδας οπτικού δίσκου | Ενσωματωμένο |  |  |
| 1.5.5 | Τύπος σκληρού δίσκου | Serial ATA II |  |  |
| 1.6 | Οθόνες υπολογιστών |  |  |  |
| 1.6.1 | Τύπος οθόνης | Οθόνη LCD ή LED |  |  |
| 1.6.2 | Μέγεθος διαγωνίου (in) | 15,4 |  |  |
| 1.6.3 | Φορμά ανάλυσης | ≥1280 x 800 |  |  |
| 1.6.4 | Τύπος ανάλυσης | WXGA ή ισοδύναμο |  |  |
| 1.7 | Γραφικά |  |  |  |
| 1.7.1 | Chip κάρτας γραφικών | Αυτόνομο ολοκλήρωμα κάρτας γραφικών(stand alone, αποκλειστικής χρήσης) |  |  |
| 1.7.2 | Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (ΜΒ) | ≥ 512 |  |  |
| 1.8 | Διασυνδέσεις |  |  |  |
| 1.8.1 | Είσοδος DC | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.2 | Υποδοχή Memory Stick™ | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.3 | Υποδοχή κάρτας SD | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.4 | Υποδοχή μικροφώνου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.5 | Θύρα άμεσης σύνδεσης RJ-45 (δίκτυο) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.6 | Θύρα USB (αριθμός) | ≥3 |  |  |
| 1.8.7 | Έκδοση USB | ≥2.0 |  |  |
| 1.8.8 | Υποδοχή σύνδεσης VGA για οθόνη | 1 |  |  |
| 1.8.9 | Έξοδος τηλεόρασης | 2 |  |  |
| 1.8.10 | Έξοδος HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8.11 | Έξοδος ήχου | 1 |  |  |
| 1.8.12 | Τύπος/τύποι εξόδου ήχου | Στερεοφωνικά ηχεία/έξοδος για ακουστικά |  |  |
| 1.9 | Δυνατότητα σύνδεσης |  |  |  |
| 1.9.1 | Ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.2 | Μέγ. ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ασύρματου δικτύου LAN (Mbps) | ≥300 |  |  |
| 1.9.3 | Εμβέλεια ασύρματου δικτύου LAN (m) | 100 |  |  |
| 1.9.4 | Ασύρματο LAN 802.11a/b/g/Draft n | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.5 | Ενσωματωμένο Bluetooth™ 2.0 + EDR | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9.6 | Δίκτυο Ethernet 10/100/1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Πολυμέσα |  |  |  |
| 1.10.1 | Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10.2 | Συμβατό με το σύστημα ήχου των Windows® | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή |  |  |  |
| 1.11.1 | Ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11.2 | Καρέ ανά δευτερόλεπτο | ≥ 20 |  |  |
| 1.11.3 | Αισθητήρας εικόνας (εκατομμύρια pixel) | ≥ 1 |  |  |
| 1.11.4 | Λειτουργία κινούμενων εικόνων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Τομέας πληκτρολογίου |  |  |  |
| 1.12.1 | Επιφάνεια αφής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.13.1 | Ειδικά κουμπιά | Κουμπί λειτουργίας, διακόπτης ασύρματου δικτύου, πλήκτρα συντόμευσης |  |  |
| 1.13.2 | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13.3 | Άμεση ενεργοποίηση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Παρεχόμενα αξεσουάρ |  |  |  |
| 1.14.1 | Τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14.2 | Μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14.3 | Καλώδιο ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14.4 | Τσάντα μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Βάρος |  |  |  |
| 1.15.1 | Βάρος με την παρεχόμενη μπαταρία και την παρεχόμενη μονάδα δίσκου (kg) | ≤ 3 |  |  |
| 1.16 | Μπαταρία |  |  |  |
| 1.16.1 | Battery Type | Μπαταρία ιόντων λιθίου |  |  |
| 1.16.2 | Διάρκεια ζωής μπαταρίας (ελάχ., λεπτά) | ≥135 |  |  |
| 1.17 | Εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής του προϊόντος (έτη) | ( 2 |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ

| Α/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 4 |  |  |
| 2.1 | Λειτουργικό σύστημα | Windows 7® Professional Greek 64bit |  |  |
| 2.2 | Τεχνική πλατφόρμα |  |  |  |
| 2.2.1 | Πλατφόρμα | Συμβατή με Τεχνολογία επεξεργαστή Intel® Core® 2ης Γενιάς |  |  |
| 2.2.2 | Chipset | Σετ Ολοκληρωμένων Intel® 6 series chipset ή ισοδύναμο. |  |  |
| 2.3 | Τομέας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας |  |  |  |
| 2.3.1 | Τύπος μικροεπεξεργαστή | Τεχνολογία επεξεργαστή Intel® Core® 2ης Γενιάς, 2 πυρήνων και άνω Με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των 4 μηνών. |  |  |
| 2.3.2 | Ταχύτητα μικροεπεξεργαστή (GHz) | ≥ 2 |  |  |
| 2.3.3 | Μνήμη L2 Cache (MB) | ≥ 3 |  |  |
| 2.3.4 | Δίαυλος συστήματος (MHz) | ≥ 1066 |  |  |
| 2.3.5 | Αριθμός πυρήνων | ≥2 |  |  |
| 2.4 | Μνήμη |  |  |  |
| 2.4.1 | Ταχύτητα μνήμης (MHz) | 1333 |  |  |
| 2.4.2 | Τύπος μνήμης | DDR3 |  |  |
| 2.4.3 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (MB) | ≥ 8096 |  |  |
| 2.4.4 | Μέγεθος μνήμης (MB) | ≥ 4096 |  |  |
| 2.5 | Μονάδες δίσκου |  |  |  |
| 2.5.1 | Τύπος μονάδας οπτικού δίσκου | DVD+-RW/+-R DL/RAM ή ισοδύναμο |  |  |
| 2.5.2 | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (GB) | ≥ 300 |  |  |
| 2.5.3 | Ταχύτητα σκληρού δίσκου (rpm) | ≥ 5400 |  |  |
| 2.5.4 | Τοποθέτηση μονάδας οπτικού δίσκου | Ενσωματωμένο |  |  |
| 2.5.5 | Τύπος σκληρού δίσκου | Serial ATA II |  |  |
| 2.6 | Οθόνες υπολογιστών |  |  |  |
| 2.6.1 | Τύπος οθόνης | Οθόνη LCD ή LED |  |  |
| 2.6.2 | Μέγεθος διαγωνίου (in) | ≥18,5 |  |  |
| 2.6.3 | Φορμά ανάλυσης | ≥1280 x 800 |  |  |
| 2.6.4 | Ενσωματωμένα ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Γραφικά |  |  |  |
| 2.7.1 | Chip κάρτας γραφικών | Αυτόνομο ολοκλήρωμα κάρτας γραφικών(stand alone, αποκλειστικής χρήσης) |  |  |
| 2.7.2 | Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών (ΜΒ) | ≥ 512 |  |  |
| 2.8 | Διασυνδέσεις |  |  |  |
| 2.8.1 | Είσοδος DC | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.2 | Υποδοχή μικροφώνου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.3 | Θύρα άμεσης σύνδεσης RJ-45 (δίκτυο) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.4 | Θύρα USB (αριθμός) | ≥4 |  |  |
| 2.8.5 | Έκδοση USB | ≥2.0 |  |  |
| 2.8.6 | Υποδοχή σύνδεσης VGA για οθόνη | 1 |  |  |
| 2.8.7 | Έξοδος HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.8 | Έξοδος ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.9 | Τύπος/τύποι εξόδου ήχου | Στερεοφωνικά ηχεία/έξοδος για ακουστικά |  |  |
| 2.9 | Δυνατότητα σύνδεσης |  |  |  |
| 2.9.1 | Ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο LAN | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.2 | Μέγ. ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ασύρματου δικτύου LAN (Mbps) | ≥300 |  |  |
| 2.9.3 | Εμβέλεια ασύρματου δικτύου LAN (m) | 100 |  |  |
| 2.9.4 | Ασύρματο LAN 802.11a/b/g/Draft n | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.5 | Ενσωματωμένο Bluetooth™ 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9.6 | Δίκτυο Ethernet 10/100/1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.10.1 | Να συνοδεύεται από πλήρη φυλλάδια του κατασκευαστή, οδηγούς συσκευών, λειτουργικό σύστημα και παρελκόμενα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10.2 | Ανακατασκευή | ΟΧΙ |  |  |
| 2.11 | Παρεχόμενα αξεσουάρ |  |  |  |
| 2.11.1 | Πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11.2 | Ποντίκι optical | NAI |  |  |
| 2.11.3 | Καλώδιο ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11.4 | Καλώδιο Δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής του προϊόντος (έτη) | ( 3 |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FIREWALL

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | FIREWALL | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 |  |  |
| 3.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 3.1.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 3.1.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.3 | Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδικευμένο hardware. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 3.2.1 | Συνολική ρυθμαπόδοση (Throughput) | ≥ 800Mbps |  |  |
| 3.2.2 | Υποστήριξη αυτόνομα, ή σε συνεργασία με άλλο λογισμικό υπηρεσιών content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control, | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.3 | Συνολική ρυθμαπόδοση με ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control | ≥ 70Μbps |  |  |
| 3.2.4 | Συνολική ρυθμαπόδοση VPN 3DES | ≥ 150Mbps |  |  |
| 3.2.5 | Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων | ≥ 40.000 |  |  |
| 3.2.6 | Αριθμός Ethernet θυρών 10/100/1000. Η κάθε θύρα να μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα ως LAN / WAN / DMZ | ≥ 6 |  |  |
| 3.2.7 | Να διαθέτει USB και σειριακή θύρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.8 | Ελάχιστος αριθμός θυρών που να μπορούν να ρυθμιστούν ως WAN | ≥ 4 |  |  |
| 3.2.9 | Υποστήριξη συνδεσμολογίας υψηλής διαθεσιμότητας (Active/Stand by ή/και Active / Active) χωρίς αναβάθμιση λογισμικού | NAI |  |  |
| 3.2.10 | Υποστήριξη SSL VPN καναλιών | ≥ 50 |  |  |
| 3.2.11 | Υποστήριξη Stateful Packet Inspection | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.12 | Υποστήριξη unicast και multicast | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.13 | Υποστήριξη Network Address Translation (NAT) και Port Address Translation (PAT) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.14 | Υποστήριξη ΝΑΤ και PAT ανά πολιτική (Policy) | NAI |  |  |
| 3.2.15 | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.16 | Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται RIP v1 v2, OSPF, BGP4) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.17 | Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) | ≥ 50 |  |  |
| 3.2.18 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης χρηστών. Να αναφερθούν τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.19 | Δυνατότητα επιθεώρησης σε βάθος (Deep Packet Inspection) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.20 | Υποστήριξη IPS ( DDOS, PAD, port scanning, spoofing attacks κ.λ.π) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2.21 | Δυνατότητα επιθεώρησης πρωτοκόλλων (protocol inspection), για τα πρωτόκολλα: SMTP, POP3, DNS, FTP | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ |  |  |  |
| 3.3.1 | Να αναφερθούν οι τρόποι διαχείρισης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2 | Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface (CLI) /και διαχείριση μέσω γραφικού περιβάλλοντος (Web Based) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.3 | Υποστήριξη αναφορών της κίνησης και των επιθέσεων και εξαγωγή αυτών σε Excell, PDF, και mail | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.4 | Υποστήριξη καταγραφής της κατανάλωσης του Bandwidth, και του όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση, χρήστη, πρωτόκολλο, source, destination σε πραγματικό χρόνο μe δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.5 | Υποστήριξη περιορισμού ή αποκλεισμού σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης, σε επίπεδο source ή destination | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.6 | Υποστήριξη Telnet, SSH και HTTPS | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.7 | Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων (logs) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.8 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v1, v2 και v3 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 3.4.1 | Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards, certifications. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.2 | Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή λογισμικού για διάρκεια τριών ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.3 | Να συνοδεύεται από τις ανανεώσεις των υπηρεσιών content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control για τρία έτη | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ

(Network Switches)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ (Network Switches) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 2 |  |  |
| 4.1 | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4.1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Να αναφερθεί ο αριθμός των τεμαχίων στην προτεινόμενη υλοποίηση. | 2 |  |  |
| 4.2 | Απόδοση |  |  |  |
| 4.2.1 | Switching Capacity σε Gbps | >=48 |  |  |
| 4.2.2 | Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (Throughput) σε Mpps | >=35 |  |  |
| 4.2.3 | Υποστήριξη 10ΚΒ Jumbo Frame size | NAI |  |  |
| 4.2.4 | Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων | >=8.000 |  |  |
| 4.3 | Διεπαφές |  |  |  |
| 4.3.1 | UTP θύρες τεχνολογίας GigabitEthernet (10/100/1000 Base-ΤΧ) | >=24 |  |  |
| 4.3.2 | Οπτικές θύρες τεχνολογίας GigabitEthernet (1000Base-Χ) με υποδοχές για οπτικούς προσαρμογείς (SFP) | >=2 |  |  |
| 4.4 | Τεχνικά χαρακτηριστικά επιπέδου L2 |  |  |  |
| 4.4.1 | Να αναφερθεί ο αριθμός των υποστηριζόμενων 802.1Q VLANs | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.2 | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d/w spanning-tree πρωτοκόλλου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.3 | Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάσει του προτύπου 802.3ad | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.4 | Υποστήριξη IGMP snooping v1 & v2 |  |  |  |
| 4.5 | Διαχείριση |  |  |  |
| 4.5.1 | Υποστήριξη SNMP v1, v2C, v3 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.2 | Αναβάθμιση λογισμικού μέσω FTP και Web | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.3 | Αναγνώριση όλων των ομοειδών μεταγωγών του δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.4 | Το λογισμικό του μεταγωγέα να περιλαμβάνει ενσωματωμένο γραφικό εργαλείο για διαχείριση μέσα από Web browser (web management) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.5 | Υποστήριξη αποθήκευσης των ρυθμίσεων και restore μέσω FTP | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Άλλα χαρακτηριστικά συστήματος |  |  |  |
| 4.6.1 | Mean Time Between failure (MTBF) σε ώρες | >=250.000 |  |  |
| 4.6.2 | Κατανάλωση σε Watt | <=20 |  |  |
| 4.6.3 | Οι συσκευές θα παραδοθούν τοποθετημένες σε Rack τα οποία θα προσφερθούν στο πλαίσιο του Έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6.4 | Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards, certifications. | NAI |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | ΜΝΗΜΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 3 |  |  |
| 5.1.1 | Module Size: 4GB kit (2GBx2) |  |  |
| 5.1.2 | Package: 240-pin DIMM |  |  |
| 5.1.3 | Feature: DDR2 PC2-5300 |  |  |
| 5.1.4 | DDR2 PC2-5300 |  |  |
| 5.1.5 | CL=5 |  |  |
| 5.1.6 | Fully Buffered |  |  |
| 5.1.7 | ECC |  |  |
| 5.1.8 | DDR2-667 |  |  |
| 5.1.9 | 1.8V |  |  |
| 5.1.10 | 256Meg x 72 |  |  |
| 5.2 | ΜΝΗΜΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 |  |  |
| 5.2.1 | Module Size: 4GB kit (2GBx2) |  |  |
| 5.2.2 | Package: 240-pin DIMM |  |  |
| 5.2.3 | Feature: DDR2 PC2-5300 |  |  |
| 5.2.4 | DDR2 PC2-5300 |  |  |
| 5.2.5 | CL=5 |  |  |
| 5.2.6 | Registered |  |  |
| 5.2.7 | ECC |  |  |
| 5.2.8 | DDR2-667 |  |  |
| 5.2.9 | 1.8V |  |  |
| 5.2.10 | 256Meg x 72 |  |  |
| 5.2.11 | Low Profile |  |  |